## Slide 1
嵌入式操作系统
--逐步构建
空闲任务和阻塞延时

## Slide 2
多任务应用程序
int main(void)
{ OS_ERR err;
OSInit(&err); /* 初始化相关的全局变量 */
OSTaskCreate (…, Task1, …); /* 创建任务1 */
OSTaskCreate (…, Task2, …); /* 创建任务2 */
OSStart(&err);
}
void delay (uint32_t count) /* 延时函数 */
{ for(; count!=0; count--);}
void Task1( void *p_arg ) /* 任务1 */
{ for( ;; )
{ flag1 = 1;
delay( 100 );
flag1 = 0;
delay( 100 );
//OSSched(); /* 任务切换，这里是手动切换 */
}
}
void Task2( void *p_arg ) /* 任务2 */
{ for( ;; )
{ flag2 = 1;
delay( 100 );
flag2 = 0;
delay( 100 );
//OSSched(); /* 任务切换，这里是手动切换 */
}
}
cpu
寄存器
内存
void Task1()
{ for(;;){
flag1 =1;
delay();
flag1 =0;
delay();
}
}
Task1堆栈
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
delay();
flag2 =0;
delay();
}
}
Task2堆栈
OS
OSStart
OSInit
OSSched
SysTick
时钟中断服务程序
OSSched
SysTick
时钟中断
中断向量表 | 
Systick | 
Notes: 裸机系统就像我们学校把所有的工作都包揽下来，管理困难，管理成本高效率低，质量差。
如果把一些非核心业务外包出去，则可以减轻学校很大的负担，压缩成本，提高效率，提高质量。

## Slide 3: 时钟中断
task1
void Task1()
{ for(;;){
flag1 =1;
delay();
… …
flag1 =0;
delay();
时钟中断ISR
OSSched
task2
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
delay();
… …
flag2 =0;
delay();
时钟中断ISR
OSSched
task1
flag1 =1;
delay();
… …
一个时钟周期
Notes: 一个时钟周期大概对应多少条指令？多长时间？

## Slide 4: 问题的提出-----软件延时耗费CPU资源
task1
void Task1()
{ for(;;){
flag1 =1;
delay();
… …
flag1 =0;
delay();
时钟中断ISR
OSSched
task2
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
delay();
… …
flag2 =0;
delay();
时钟中断ISR
OSSched
task1
flag1 =1;
delay();
… …
Notes: 一个时钟周期大概对应多少条指令？多长时间？

## Slide 5
解决方案---阻塞延时
task1
void Task1()
{for(;;){
flag1 =1;
OSTimeDly(1);
设置延时时间OSSched
task2
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
OSTimeDly(1);
task1
flag1 =0;
OSTimeDly(1);
设置延时时间OSSched
Notes: 这里逻辑上有没问题？休眠的时间其实很长，task2休眠时，task1还没醒过来

## Slide 6
阻塞延时---去向何方
task1
void Task1()
{for(;;){
flag1 =1;
OSTimeDly(1);
task2
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
OSTimeDly(1);
设置延时时间OSSched
设置延时时间OSSched?
Notes: 这时候应该回到task1继续执行吗？由谁来接手呢？

## Slide 7
阻塞延时---空闲任务
task1
void Task1()
{for(;;){
flag1 =1;
OSTimeDly(1);
task2
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
OSTimeDly(1);
OS_IdleTask
;
设置延时时间OSSched
设置延时时间OSSched
Notes: 这里逻辑上有没问题？休眠的时间其实很长，task2休眠时，task1还没醒过来

## Slide 8
添加空闲任务
cpu
寄存器
内存 内存
void Task1()
{ for(;;){
flag1 =1;
delay();
flag1 =1;
delay();
}
}
Task1堆栈
void Task2()
{ for(;;){
flag1 =1;
delay();
flag1 =1;
delay();
}
}
Task2堆栈
OS
OSStart
OSInit
OSSched
SysTick
时钟中断服务程序
OSSched
SysTick
时钟中断
中断向量表 | 
Systick | 
/*空闲任务*/
void OS_IdleTask ()
{
for(;;)
OSIdleTaskCtr++;
}
IdleTask堆栈
IdleTaskInit
空闲任务初始化
Task1_TCB任务控制块
Task1_TCB任务控制块
Task1_TCB任务控制块

## Slide 9
添加空闲任务组件---代码、堆栈、TCB
os.h
OS_EXT OS_IDLE_CTR OSIdleTaskCtr;//空闲任务要操作的变量
OS_EXT OS_TCB OSIdleTaskTCB;//空闲任务控制块
/* 空闲任务堆栈起始地址（栈底指针） */
extern CPU_STK * const OSCfg_IdleTaskStkBasePtr;
/* 空闲任务堆栈大小 */
extern CPU_STK_SIZE const OSCfg_IdleTaskStkSize;
os_cfg_app.c
CPU_STK OSCfg_IdleTaskStk [OS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE];//定义空闲任务堆栈
/* 空闲任务堆栈起始地址 */
CPU_STK * const OSCfg_IdleTaskStkBasePtr =
(CPU_STK *)&OSCfg_IdleTaskStk[0];
/* 空闲任务堆栈大小 */
CPU_STK_SIZE const OSCfg_IdleTaskStkSize =
(CPU_STK_SIZE)OS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE;
os_core.c
/* 空闲任务 */
void OS_IdleTask (void *p_arg)
{
p_arg = p_arg;
/* 空闲任务什么都不做，只对全局变量OSIdleTaskCtr++ 操作 */
for(;;)
{
OSIdleTaskCtr++;
}
}

## Slide 10
创建空闲任务
os_core.c
void OS_IdleTaskInit(OS_ERR *p_err)//空闲任务初始化
{ /* 初始化空闲任务计数器 */
OSIdleTaskCtr = (OS_IDLE_CTR)0;
/* 创建空闲任务 */
OSTaskCreate( (OS_TCB *)&OSIdleTaskTCB,
(OS_TASK_PTR )OS_IdleTask,
(void *)0,
(CPU_STK *)OSCfg_IdleTaskStkBasePtr,
(CPU_STK_SIZE)OSCfg_IdleTaskStkSize,
(OS_ERR *)p_err );
}
void OSInit (OS_ERR *p_err)//系统初始化
{
… …
OS_IdleTaskInit(p_err); /* 初始化空闲任务 */
if (*p_err != OS_ERR_NONE)
return;
}

## Slide 11
实现阻塞延时
void delay (uint32_t count) /* 延时函数 */
{ for(; count!=0; count--);}
void Task1( void *p_arg ) /* 任务1 */
{ for( ;; )
{ flag1 = 1;
delay( 100 );
flag1 = 0;
delay( 100 ); }
}
void Task2( void *p_arg ) /* 任务2 */
{ for( ;; )
{ flag2 = 1;
delay( 100 );
flag2 = 0;
delay( 100 );
}
}
void Task1( void *p_arg ) /* 任务1 */
{ for( ;; )
{ flag1 = 1;
OSTimeDly(2);//单位为时钟周期
flag1 = 0;
OSTimeDly(2);
}
}
void Task2( void *p_arg ) /* 任务2 */
{ for( ;; )
{ flag2 = 1;
OSTimeDly(2);
flag2 = 0;
OSTimeDly(2);
}
}

## Slide 12
实现阻塞延时
cpu
寄存器
内存 内存
void Task1()
{ for(;;){
flag1 =1;
OSTimeDly(2);
flag1 =1;
OSTimeDly(2);
}
}
Task1堆栈
void Task2()
{ for(;;){
flag2 =1;
OSTimeDly(2);
flag2 =1;
OSTimeDly(2);
}
}
Task2堆栈
OS
OSStart
OSInit
OSSched
SysTick
时钟中断服务程序
OSSched
SysTick
时钟中断
中断向量表 | 
Systick | 
/*空闲任务*/
void OS_IdleTask ()
{
for(;;)
OSIdleTaskCtr++;
}
IdleTask堆栈
Task1_TCB任务控制块
Task2_TCB任务控制块
Idle_TCB任务控制块
TaskDelayTicks; 延时时间
OSTimeDly

## Slide 13
实现阻塞延时—系统调用编码
os_time.c
void OSTimeDly(OS_TICK dly)
{
/* 设置延时时间 */
OSTCBCurPtr->TaskDelayTicks = dly;
/* 进行任务调度 */
OSSched();
}
os.h
struct os_tcb
{
CPU_STK *StkPtr;
CPU_STK_SIZE StkSize;
/* 任务延时周期个数 */
OS_TICK TaskDelayTicks;
};

## Slide 14
实现阻塞延时-任务调度重建
os_core.c
/*任务调度、切换 旧版*/
void OSSched(void)
{
if( OSTCBCurPtr == OSRdyList[0].HeadPtr )
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}
else
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[0].HeadPtr;
}
}
任务调度（老）
两个任务间轮流切换
结束

## Slide 15
实现阻塞延时-任务调度重建
任务调度（新）
空闲任务与两个任务间伺机而动
结束
任务调度（新）
若用户任务没有休眠，则择一运行，否则运行空闲任务
结束
任务调度（新）
若另一个用户任务就绪，则切换到该任务
结束
当前是否空闲任务
否
切换到用户任务
是否有用户任务就绪？
是
是
否
另一个任务是否就绪
是
当前任务是否就绪
是
切换到空闲任务
否
否

## Slide 16
实现阻塞延时-任务调度重建
os_core.c
/*任务调度、切换 旧版*/
void OSSched(void)
{
if( OSTCBCurPtr == OSRdyList[0].HeadPtr )
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}
else
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[0].HeadPtr;
}
}
os_core.c
/*任务调度、切换 新版*/
void OSSched(void)
{ if( OSTCBCurPtr == &OSIdleTaskTCB )//当前任务为空闲任务
{
if(OSRdyList[0].HeadPtr->TaskDelayTicks == 0){
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[0].HeadPtr;
}else if(OSRdyList[1].HeadPtr->TaskDelayTicks == 0)
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}else{
return;/*任务延时均未到期则返回，继续执行空闲任务*/
}
}else
… …
}

## Slide 17
实现阻塞延时
os_core.c
/*任务调度、切换 旧版*/
void OSSched(void)
{
if( OSTCBCurPtr == OSRdyList[0].HeadPtr )
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}
else
{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[0].HeadPtr;
}
}
os_core.c
/*任务调度、切换 新版*/
void OSSched(void)
{ if( OSTCBCurPtr == &OSIdleTaskTCB )//当前任务为空闲任务 … …
else{
if(OSTCBCurPtr == OSRdyList[0].HeadPtr){//当前任务为任务0
if(OSRdyList[1].HeadPtr->TaskDelayTicks == 0){
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}
else if(OSTCBCurPtr->TaskDelayTicks != 0) {
OSTCBHighRdyPtr = &OSIdleTaskTCB;
}else {
return;/* 返回，不进行切换，因为两个任务都处于延时中*/
}
}else if(OSTCBCurPtr == OSRdyList[1].HeadPtr) //当前任务为任务1
… …//似上
}
}

## Slide 18
阻塞延时--- SysTick 中断服务
task1
… …
OSTimeDly(1);
task2
… …
OSTimeDly(1);
OS_IdleTask
OSIdleTaskCtr++;
OSIdleTaskCtr++;
… …
… …
… …
… …
… …
OSIdleTaskCtr++;
所有休眠任务休眠时间减一
OSSched
Notes: 这里逻辑上有没问题？休眠的时间其实很长，task2休眠时，task1还没醒过来

## Slide 19
改写 SysTick 中断服务函数
/* 老版SysTick 中断服务函数 */
void SysTick_Handler(void) /* os_cpu_c.c */
{
OSTimeTick();
}
void OSTimeTick (void) /* os_time.c */
{
OSSched(); /* 任务调度 */
}
void OSSched (void) /* os_core.c */
{
if( OSTCBCurPtr == OSRdyList[0].HeadPtr ){
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[1].HeadPtr;
}else{
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[0].HeadPtr;
}
OS_TASK_SW();
}
/* 新版SysTick 中断服务函数 */
void SysTick_Handler(void) /* os_cpu_c.c */
{
OSTimeTick();
}
void OSTimeTick (void) /* os_time.c */
{ /* 扫描就绪列表中所有任务的TaskDelayTicks，如果不为0，则减1*/
for(i=0; i<OS_CFG_PRIO_MAX; i++)
{ if(OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks > 0){
OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks --;
}
}
OSSched(); /* 任务调度 */
}
void OSSched (void) /* os_core.c */
{
… …
}

## Slide 20
Task1_TCB任务控制块
Task0_TCB任务控制块
时钟节拍处理函数关键处理步骤(os_time.c)
void OSTimeTick (void) /* os_time.c */
{ /* 扫描就绪列表中所有任务的TaskDelayTicks，如果不为0，则减1*/
for(i=0; i<OS_CFG_PRIO_MAX; i++)
{ if(OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks > 0){
OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks --;
}
}
OSSched(); /* 任务调度 */
}
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]

## Slide 21
实验现象
时钟节拍对任务进行切换（软延时）
时钟节拍对任务进行切换（阻塞延时）

## Slide 22
各任务执行时间比例
void Task1( void *p_arg ) /* 任务1 */
{ for( ;; )
{ flag1 = 1;
OSTimeDly(2);//单位为时钟周期
flag1 = 0;
OSTimeDly(2);
}
}
void Task2( void *p_arg ) /* 任务2 */
{ for( ;; )
{ flag2 = 1;
OSTimeDly(2);
flag2 = 0;
OSTimeDly(2);
}
}
IdleTask

## Slide 23
空闲任务的诞生根源
使用 RTOS 的很大优势就是充分挖掘 CPU 的潜能，任务需要等待时，系统做其他工作。
随着效率的提升，任务最终只需占用CPU少量时间，CPU大部分空闲时间需要有任务来承接，这就是空闲任务。

## Slide 24
空闲任务的应用
在 uC/OSIII 中，空闲任务是系统在初始化的时候创建的优先级最低的任务，空闲任务主体很简单，只是对一个全局变量进行计数。 鉴于空闲任务的这种特性，在实际应用中，当系统进入空闲任务的时候， 可在空闲任务中让单片机进入休眠或者低功耗等操作 。

## Slide 25
阻塞延时--- 实验2解析
flag1=1;
OSTimeDly(2);
delay(1000);
flag2=1; OSTimeDly(2);
OSIdleTaskCtr++;
… …
所有休眠任务休眠时间减一
OSSched
task1
task2
OS_IdleTask
TaskDelayTicks=2
TaskDelayTicks=2
TaskDelayTicks=?
OSIdleTaskCtr++;
… …
TaskDelayTicks=1
TaskDelayTicks=1
所有休眠任务休眠时间减一
OSSched
TaskDelayTicks=0
TaskDelayTicks=0
flag1=0;
OSTimeDly(2);
flag2=0;
OSTimeDly(2);
Notes: 这里逻辑上有没问题？休眠的时间其实很长，task2休眠时，task1还没醒过来