## Slide 1
嵌入式操作系统
--逐步构建
支持多优先级

## Slide 2
支持多优先级
在本章之前， OS 还没有到优先级，只支持两个任务互相切换，从本章开始， 任务中我们开始加入优先级的功能。在 uC/OS-III 中，数字优先级越小，逻辑优先级越高。

## Slide 3
添加功能模块的技术路线
操作  数据结构
数据结构  操作
修改OSInit()函数
修改 OSTaskCreate()函数 修改 OS_IdleTaskInit()函数 修改 OSStart()函数 修改 PendSV_Handler()函数 修改 OSTimeDly()函数 修改 OSSched()函数
修改 OSTimeTick()函数
修改main 函数
/*当前优先级*/
OS_EXT OS_PRIO OSPrioCur; /* 最高优先级 */ OS_EXT OS_PRIO OSPrioHighRdy;
struct os_tcb
{ CPU_STK *StkPtr;
CPU_STK_SIZE StkSize;
OS_TICK TaskDelayTicks;
OS_PRIO Prio; /* 任务优先级 */
OS_TCB *NextPtr;
OS_TCB *PrevPtr;
};

## Slide 4
定义优先级相关全局变量
1 /* 在 os.h 中定义 */ 2 /* 当前优先级 */ 3 OS_EXT OS_PRIO OSPrioCur; 4 /* 最高优先级 */ 5 OS_EXT OS_PRIO OSPrioHighRdy;

## Slide 5
修改 OSInit()函数（os_core.c）
void OSInit (OS_ERR *p_err)
{ /* 配置OS初始状态为停止态 */
OSRunning = OS_STATE_OS_STOPPED;
/* 初始化两个全局TCB，这两个TCB用于任务切换 */
OSTCBCurPtr = (OS_TCB *)0;
OSTCBHighRdyPtr = (OS_TCB *)0;
/* 初始化优先级变量 */
OSPrioCur = (OS_PRIO)0;
OSPrioHighRdy = (OS_PRIO)0;
/* 初始化优先级表 */
OS_PrioInit();
/* 初始化就绪列表 */
OS_RdyListInit();
/* 初始化空闲任务 */
OS_IdleTaskInit(p_err);
if (*p_err != OS_ERR_NONE)
return;
}

## Slide 6
修改 OS_IdleTaskInit()函数 （os_core.c）
void OS_IdleTaskInit(OS_ERR *p_err)
{
/* 初始化空闲任务计数器 */
OSIdleTaskCtr = (OS_IDLE_CTR)0;
/* 创建空闲任务 */
OSTaskCreate( (OS_TCB *)&OSIdleTaskTCB,
(OS_TASK_PTR )OS_IdleTask,
(void *)0,
(OS_PRIO)(OS_CFG_PRIO_MAX - 1u),
(CPU_STK *)OSCfg_IdleTaskStkBasePtr,
(CPU_STK_SIZE)OSCfg_IdleTaskStkSize,
(OS_ERR *)p_err );
}

## Slide 7
OSInit()（os_core.c）
IDLE(空闲任务)任务控制块
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]
0
0
 | …… | … … | 
就绪列表
就绪位表（优先级表）
OSPrioTbl[0];
OSPrioTbl[1];
OSPrioTbl[2];
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 8
修改任务控制块 TCB （os.h）
struct os_tcb
{
CPU_STK *StkPtr;
CPU_STK_SIZE StkSize;
/* 任务延时周期个数 */
OS_TICK TaskDelayTicks;
/* 任务优先级 */
OS_PRIO Prio;
/* 就绪列表双向链表的下一个指针 */
OS_TCB *NextPtr;
/* 就绪列表双向链表的前一个指针 */
OS_TCB *PrevPtr;
};

## Slide 9
修改 OSTaskCreate()函数 （os_task.c）
void OSTaskCreate (OS_TCB *p_tcb, OS_TASK_PTR p_task, void *p_arg,OS_PRIO prio,
CPU_STK *p_stk_base,CPU_STK_SIZE stk_size, OS_ERR *p_err)
{ CPU_STK *p_sp;
CPU_SR_ALLOC();
OS_TaskInitTCB(p_tcb); /* 初始化TCB为默认值 */
p_sp = OSTaskStkInit( p_task, p_arg, p_stk_base, stk_size ); /* 初始化堆栈 */
p_tcb->Prio = prio;
p_tcb->StkPtr = p_sp;
p_tcb->StkSize = stk_size;
OS_CRITICAL_ENTER(); /* 进入临界段 */
/* 将任务添加到就绪列表 */
OS_PrioInsert(p_tcb->Prio);
OS_RdyListInsertTail(p_tcb);
OS_CRITICAL_EXIT(); /* 退出临界段 */
*p_err = OS_ERR_NONE;
}

## Slide 10
修改 OSTaskCreate()函数 （os_task.c）
void OSTaskCreate (OS_TCB *p_tcb, OS_TASK_PTR p_task, void *p_arg,OS_PRIO prio,
CPU_STK *p_stk_base,CPU_STK_SIZE stk_size, OS_ERR *p_err)
{ CPU_STK *p_sp;
CPU_SR_ALLOC();
OS_TaskInitTCB(p_tcb); /* 初始化TCB为默认值 */
p_sp = OSTaskStkInit( p_task, p_arg, p_stk_base, stk_size ); /* 初始化堆栈 */
p_tcb->Prio = prio;
p_tcb->StkPtr = p_sp;
p_tcb->StkSize = stk_size;
OS_CRITICAL_ENTER(); /* 进入临界段 */
/* 将任务添加到就绪列表 */
OS_PrioInsert(p_tcb->Prio);
OS_RdyListInsertTail(p_tcb);
OS_CRITICAL_EXIT(); /* 退出临界段 */
*p_err = OS_ERR_NONE;
}
/* 初始化TCB */
void OS_TaskInitTCB (OS_TCB *p_tcb)
{
p_tcb->StkPtr = (CPU_STK *)0;
p_tcb->StkSize = (CPU_STK_SIZE)0u;
p_tcb->TaskDelayTicks = (OS_TICK )0u;
p_tcb->Prio = (OS_PRIO)OS_PRIO_INIT;
p_tcb->NextPtr = (OS_TCB *)0;
p_tcb->PrevPtr = (OS_TCB *)0;
}

## Slide 11
OSTaskCreate()
IDLE(空闲任务)任务控制块
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]
 | …… | … … | 
就绪列表
就绪位表（优先级表）
OSPrioTbl[0];
OSPrioTbl[1];
OSPrioTbl[2];
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
task1
任务控制块

## Slide 12
修改 OSStart()函数 （os_core.c）
void OSStart (OS_ERR *p_err)
{ if( OSRunning == OS_STATE_OS_STOPPED )
{ OSPrioHighRdy = OS_PrioGetHighest(); /* 寻找最高的优先级 */
OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
/* 找到最高优先级的TCB */
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[OSPrioHighRdy].HeadPtr;
OSTCBCurPtr = OSTCBHighRdyPtr;
OSRunning = OS_STATE_OS_RUNNING; /* 标记OS开始运行 */
/* 启动任务切换，不会返回 */
OSStartHighRdy();
/* 不会运行到这里，运行到这里表示发生了致命的错误 */
*p_err = OS_ERR_FATAL_RETURN;
}else{
*p_err = OS_STATE_OS_RUNNING;
}
}

## Slide 13
OSStart()
IDLE(空闲任务)任务控制块
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]
 | …… | … … | 
就绪列表
就绪位表（优先级表）
OSPrioTbl[0];
OSPrioTbl[1];
OSPrioTbl[2];
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
task1
任务控制块
p_rdy_list[2]
p_rdy_list[3]
task2
任务控制块
task3
任务控制块

## Slide 14
修改 PendSV_Handler()函数 （os_cpu_a.s）
OS_CPU_PendSVHandler_nosave
; OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
LDR R0, =OSPrioCur
LDR R1, =OSPrioHighRdy
LDRB R2, [R1]
STRB R2, [R0]
; OSTCBCurPtr = OSTCBHighRdyPtr;
LDR R0, = OSTCBCurPtr ; 加载 OSTCBCurPtr 指针的地址到R0，这里LDR属于伪指令
LDR R1, = OSTCBHighRdyPtr ; 加载 OSTCBHighRdyPtr 指针的地址到R1
LDR R2, [R1] ; 加载 OSTCBHighRdyPtr 指针到R2，这里LDR属于ARM指令
STR R2, [R0] ; 存储 OSTCBHighRdyPtr 到 OSTCBCurPtr
LDR R0, [R2] ; 加载 OSTCBHighRdyPtr 到 R0
LDMIA R0!, {R4-R11} ; 加载需要手动保存的信息到CPU寄存器R4-R11
MSR PSP, R0 ; 更新PSP的值，这个时候PSP指向下一个要执行的任务的堆栈的栈底
ORR LR, LR, #0x04 ; 确保异常返回使用的堆栈指针是PSP，即LR寄存器的位2要为1
CPSIE I ; 开中断
BX LR
NOP ; 为了汇编指令对齐，不然会有警告
ENDP

## Slide 15
修改 OSTimeDly()函数 （os_time.c）
void OSTimeDly(OS_TICK dly)
{
CPU_SR_ALLOC();
/* 进入临界区 */
OS_CRITICAL_ENTER();
/* 设置延时时间 */
OSTCBCurPtr->TaskDelayTicks = dly;
/* 从就绪列表中移除 */
//OS_RdyListRemove(OSTCBCurPtr);
OS_PrioRemove(OSTCBCurPtr->Prio);
/* 退出临界区 */
OS_CRITICAL_EXIT();
/* 任务调度 */
OSSched();
}

## Slide 16
OSTimeDly()
IDLE(空闲任务)任务控制块
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]
 | …… | … … | 
就绪列表
就绪位表（优先级表）
OSPrioTbl[0];
OSPrioTbl[1];
OSPrioTbl[2];
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
task1
任务控制块
p_rdy_list[2]
p_rdy_list[3]
task2
任务控制块
task3
任务控制块

## Slide 17
修改 OSSched()函数 （os_core.c）
void OSSched(void)
{ CPU_SR_ALLOC();
/* 进入临界区 */
OS_CRITICAL_ENTER();
/* 查找最高优先级的任务 */
OSPrioHighRdy = OS_PrioGetHighest();
OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[OSPrioHighRdy].HeadPtr;
/* 如果最高优先级的任务是当前任务则直接返回，不进行任务切换 */
if (OSTCBHighRdyPtr == OSTCBCurPtr){
/* 退出临界区 */
OS_CRITICAL_EXIT();
return;
}
/* 退出临界区 */
OS_CRITICAL_EXIT();
/* 任务切换 */
OS_TASK_SW();
}

## Slide 18
修改 main 函数 （app.c）
int main(void)
{
… …
OSTaskCreate( (OS_TCB*)&Task1TCB, (OS_TASK_PTR )Task1, (void *)0,
(OS_PRIO)1,
(CPU_STK*)&Task1Stk[0], (CPU_STK_SIZE) TASK1_STK_SIZE,(OS_ERR *)&err );
OSTaskCreate( (OS_TCB*)&Task2TCB, (OS_TASK_PTR )Task2, (void *)0,
(OS_PRIO)2,
(CPU_STK*)&Task2Stk[0], (CPU_STK_SIZE) TASK2_STK_SIZE,(OS_ERR *)&err );
#if 0
/* 将任务加入到就绪列表 */
OSRdyList[0].HeadPtr = &Task1TCB;
OSRdyList[1].HeadPtr = &Task2TCB;
#endif
/* 启动OS，将不再返回 */
OSStart(&err);
}

## Slide 19
修改 OSTimeTick()函数 （os_time.c）
void OSTimeTick (void)
{ unsigned int i;
CPU_SR_ALLOC();
OS_CRITICAL_ENTER(); /* 进入临界区 */
/* 扫描就绪列表中所有任务的TaskDelayTicks，如果不为0，则减1 */
for(i=0; i<OS_CFG_PRIO_MAX; i++){
if(OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks > 0){
OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks --;
if(OSRdyList[i].HeadPtr->TaskDelayTicks == 0){
/* 为0则表示延时时间到，让任务就绪 */ OS_PrioInsert(i);
}
}
}
OS_CRITICAL_EXIT(); /* 退出临界区 */
/* 任务调度 */
OSSched();
}

## Slide 20
OSTimeTick()
IDLE(空闲任务)任务控制块
HeadPtr TailPtr
HeadPtr TailPtr
… …
HeadPtr TailPtr
0
0
p_rdy_list[0]
p_rdy_list[1]
p_rdy_list[31]
 | …… | … … | 
就绪列表
就绪位表（优先级表）
OSPrioTbl[0];
OSPrioTbl[1];
OSPrioTbl[2];
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
task1
任务控制块
p_rdy_list[2]
p_rdy_list[3]
task2
任务控制块
task3
任务控制块
TaskDelayTicks --